| Категория | Пункт | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры автокрана XCMG QY70K | Полная длина | мм | 13500 |
|  | Полная ширина | мм | 2800 |
|  | Полная высота | мм | 3510 |
|  | Колесная база | Ось 1, Ось 2 | мм | 1520 |
|  |  | Ось 2, Ось 3 | мм | 3815 |
|  |  | Ось 3, Ось 4 | мм | 1350 |
| Вес автокрана XCMG QY70K | Полная масса в транспортном положении | кг | 41000 |
|  | Нагрузка на тележки | Передняя тележка | кг | 15000 |
|  |  | Задняя тележка | кг | 26000 |
| Движение автокрана XCMG QY70K | Скорость | максимальная | км/ч | 75 |
|  |  | Минимально возможная | км/ч | 2,7 |
|  | Диаметр разворота | Минимальный | м | 24 |
|  |  | В оголовке стрелы крана | м | 26,8 |
|  | Дорожный просвет | мм | 270 |
|  | Угол переднего свеса | град | 16,5 |
|  | Угол заднего свеса | град | 11,3 |
|  | Тормозной путь (при скорости 30 км/ч с предельной нагрузкой) | м | 10 |
|  | Максимально преодолеваемый подъем | град | 35 |
|  | Расход топлива | л | 42 |
| Двигатель автокрана XCMG QY70K | Модель двигателя |  | WD 615.44 |
|  | Мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 235/2200 |
|  | Крутящий момент двигателя | N.m/(об/мин) | 1250/1500 |
|  | Частота вращения | об/мин | 2200 |

Технические характеристики шасси автокрана XCMG QY 70 K

Технические характеристики для грузоподъемных операций

автокрана XCMG QY 70 K

| Категория | Пункт | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Подъемные работы автокрана XCMG QY 70 K | Максимальная грузоподъемность | т | 70 |
|  | Минимальный рабочий радиус (вылет) | м | 3 |
|  | Минимальный радиус в хвосте противовеса | м | 3,550 |
|  | Максимальный грузовой момент | Основная стрела | kN.m | 2303 |
|  |  | Полностью выдвинутая стрела | kN.m | 1043 |
|  |  | Полностью выдвинутая стрела и удлинитель | kN.m | 492,8 |
|  | Расстояние между аутригерами | Продольное расстояние | м | 5,75 |
|  |  | Поперечное расстояние | м | 6,9 |
|  | Высота подъема | Основной стрелой | м | 11,2 |
|  |  | Полностью выдвинутая стрела | м | 42 |
|  |  | Полностью выдвинутая стрела и удлинитель | м | 58 |
| Рабочая скорость автокрана XCMG QY 70 K | Время подъема основной стрелы | s | 75 |
|  | Время полного выдвижения стрелы | s | 150 |
|  | Максимальная скорость поворота | Об/мин | 2,0 |
| Скорость подъема автокрана XCMG QY 70 K | Главная лебедка | Предельная нагрузка | м/минута | 75 |
|  |  | Без нагрузки | м/минута | 130 |
|  | Вспомогательная лебедка | Предельная нагрузка | м/минута | 98 |
|  |  | Без нагрузки | м/минута | 108 |
| Шумовой предел автокрана XCMG QY 70 K | Внешний шум | Децибел (А) | 118 |
|  | В рабочем положении | Децибел (А) | 90 |

Грузовысотные характеристики для всех секций основной стрелы

автокрана XCMG QY 70 K

* с аутригерами, установленными на ширину 6,9 метров.

* единицы измерения метр, килограмм, градус.

| Рабочий радиус (вылет), м | Длина стрелы |
| --- | --- |
|  | Сложенная стрела (11,2 м.) | стрела (15,05 м.) | Стрела (18,9 м.) | Стрела (26,6 м.) | Стрела (34,3 м.) | Выдвинутая стрела (42,0 м.) |
| 3,0 | 70000 |  |  |  |  |  |
| 3,5 | 63500 |  |  |  |  |  |
| 4,0 | 54500 | 46500 | 36500 |  |  |  |
| 5,0 | 47000 | 40500 | 35500 | 22500 |  |  |
| 6,0 | 38500 | 33500 | 33500 | 22500 |  |  |
| 7,0 | 29500 | 26500 | 25500 | 21500 | 17000 |  |
| 8,0 | 22500 | 21500 | 21300 | 19500 | 16000 |  |
| 9,0 | 17500 | 17500 | 17000 | 17000 | 15000 | 9200 |
| 10,0 |  | 14000 | 13800 | 15200 | 13500 | 8900 |
| 12,0 |  | 9800 | 9500 | 10600 | 11600 | 8100 |
| 14,0 |  |  | 6600 | 8000 | 9300 | 7400 |
| 15,0 |  |  | 5600 | 7000 | 8000 | 7100 |
| 16,0 |  |  | 5000 | 6000 | 7000 | 6500 |
| 18,0 |  |  |  | 4800 | 5500 | 5500 |
| 20,0 |  |  |  | 3800 | 4200 | 4800 |
| 22,0 |  |  |  | 2850 | 3200 | 3800 |
| 24,0 |  |  |  |  | 2500 | 3000 |
| 26,0 |  |  |  |  | 1900 | 2300 |
| 28,0 |  |  |  |  | 1500 | 1900 |
| 29,0 |  |  |  |  | 1100 | 1600 |
| 30,0 |  |  |  |  | 850 | 1400 |
| 32,0 |  |  |  |  |  | 1100 |
| 34,0 |  |  |  |  |  | 850 |
| 36,0 |  |  |  |  |  | 600 |
| Вес крюка | 600 кг. |

Полные номинальные грузовысотные характеристики для удлинителя стрелы

автокрана XCMG QY 70 K

* с аутригерами, установленными на ширину 6,9 метров.

* единицы измерения метр, килограмм, градус.

| Угол наклона стрелы автокрана XCMG QY 70 K | Стрела 42,0 м. |
| --- | --- |
|  | Угол наклона гуська автокрана XCMG QY 70 K |
|  | 0 | 15 | 30 |
|  | Гусек 8,5м. | Гусек 15,0 м | Гусек 8,5м. | Гусек 15,0 м | Гусек 8,5м. | Гусек 15,0 м |
| 78 | 4000 | 2500 | 2700 | 1400 | 2400 | 1100 |
| 75 | 3600 | 2100 | 2500 | 1250 | 2300 | 1040 |
| 72 | 3200 | 1800 | 2300 | 1150 | 2200 | 990 |
| 70 | 2900 | 1700 | 2200 | 1100 | 2100 | 950 |
| 65 | 2400 | 1400 | 2000 | 950 | 1900 | 880 |
| 60 | 1850 | 1200 | 1800 | 880 | 1700 | 830 |
| 55 | 1250 | 900 | 1200 | 800 | 1100 | 780 |
| 50 | 850 | 610 | 800 | 550 | 700 | 500 |