| Категория | Пункт | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры автокрана XCMG QY50K | Полная длина | мм | 13100 |
|  | Полная ширина | мм | 2750 |
|  | Полная высота | мм | 3350 |
|  | Колесная база | Ось 1, Ось 2 | мм | 1520 |
|  |  | Ось 2, Ось 3 | мм | 3815 |
|  |  | Ось 3, Ось 4 | мм | 1350 |
| Вес автокрана XCMG QY50K | Полная масса в транспортном положении | кг | 38580 |
|  | Нагрузка на тележки | Передняя тележка | кг | 12950 |
|  |  | Задняя тележка | кг | 25630 |
| Движение автокрана XCMG QY50K | Скорость | максимальная | км/ч | 66 |
|  |  | Минимально возможная | км/ч | 2,7 |
|  | Диаметр разворота | Минимальный | м | 24 |
|  |  | В оголовке стрелы крана | м | 26,8 |
|  | Дорожный просвет | мм | 285 |
|  | Угол переднего свеса | град | 16 |
|  | Угол заднего свеса | град | 11 |
|  | Тормозной путь (при скорости 30 км/ч с предельной нагрузкой) | м | 10 |
|  | Максимально преодолеваемый подъем | град | 27 |
|  | Расход топлива | л | 42 |
| Двигатель автокрана XCMG QY50K | Модель двигателя |  | WD 615067 A |
|  | Мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 206/2200 |
|  | Крутящий момент двигателя | N.m/(об/мин) | 1100/1400 |
|  | Частота вращения | об/мин | 2200 |

Технические характеристики шасси автокрана XCMG QY 50 K

Технические характеристики для грузоподъемных операций

автокрана XCMG QY 50 K

| Категория | Пункт | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Подъемные работы автокрана XCMG QY 50 K | Максимальная грузоподъемность | т | 50 |
|  | Минимальный рабочий радиус (вылет) | м | 3 |
|  | Минимальный радиус в хвосте противовеса | м | 3,485 |
|  | Максимальный грузовой момент | Основная стрела | kN.m | 1764 |
|  |  | Полностью выдвинутая стрела | kN.m | 823 |
|  |  | Полностью выдвинутая стрела и удлинитель | kN.m | 492,8 |
|  | Расстояние между аутригерами | Продольное расстояние | м | 5,65 |
|  |  | Поперечное расстояние | м | 6,6 |
|  | Высота подъема | Основной стрелой | м | 10,75 |
|  |  | Полностью выдвинутая стрела | м | 40 |
|  |  | Полностью выдвинутая стрела и удлинитель | м | 55,8 |
| Рабочая скорость автокрана XCMG QY 50 K | Время подъема основной стрелы | s | 88 |
|  | Время полного выдвижения стрелы | s | 180 |
|  | Максимальная скорость поворота | Об/мин | 2,0 |
| Скорость подъема автокрана XCMG QY 50 K | Главная лебедка | Предельная нагрузка | м/минута | 85 |
|  |  | Без нагрузки | м/минута | 110 |
|  | Вспомогательная лебедка | Предельная нагрузка | м/минута | 80 |
|  |  | Без нагрузки | м/минута | 110 |
| Шумовой предел автокрана XCMG QY 50 K | Внешний шум | Децибел (А) | 118 |
|  | В рабочем положении | Децибел (А) | 90 |

Грузовысотные характеристики для всех секций основной стрелы

автокрана XCMG QY 50 K

* с аутригерами, установленными на ширину 6,6 метров.

* единицы измерения метр, килограмм, градус.

| Рабочий радиус (вылет), м | Длина стрелы |
| --- | --- |
|  | Сложенная стрела (10,7 м.) | стрела (18,05 м.) | Стрела (25,40 м.) | Стрела (32,75 м.) | Выдвинутая стрела (40,10 м.) |
| 3,0 | 50000 |  |  |  |  |
| 3,5 | 50000 | 31000 |  |  |  |
| 4,0 | 42500 | 29000 |  |  |  |
| 4,5 | 39500 | 28000 | 20000 |  |  |
| 5,0 | 36000 | 27000 | 19000 |  |  |
| 5,5 | 30300 | 24500 | 18500 |  |  |
| 6,0 | 25600 | 23000 | 18200 | 13600 |  |
| 7,0 | 19400 | 18900 | 17000 | 13600 |  |
| 8,0 | 15200 | 14600 | 15500 | 12500 | 8200 |
| 9,0 | 12100 | 11800 | 12800 | 11500 | 8200 |
| 10,0 |  | 9500 | 10600 | 10500 | 7600 |
| 12,0 |  | 6800 | 7700 | 8200 | 6800 |
| 14,0 |  | 4800 | 5800 | 6200 | 6000 |
| 16,0 |  | 3400 | 4400 | 4800 | 5000 |
| 18,0 |  |  | 3300 | 3800 | 4000 |
| 20,0 |  |  | 2500 | 3000 | 3200 |
| 22,0 |  |  | 1800 | 2300 | 2600 |
| 24,0 |  |  |  | 1800 | 2100 |
| 26,0 |  |  |  | 1300 | 1600 |
| 28,0 |  |  |  |  | 1200 |
| 30,0 |  |  |  |  | 900 |
| Части линии | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| Вес крюка | 515 кг. |
| Мин. Угол наклона стрелы | 16,36 | 17,02 | 24,11 | 34,21 | 39,28 |
| Макс. Угол наклона стрелы | 68,95 | 76,16 | 77,93 | 77,99 | 77,30 |

Полные номинальные грузовысотные характеристики для удлинителя стрелы

автокрана XCMG QY 50 K

* с аутригерами, установленными на ширину 6,6 метров.

* единицы измерения метр, килограмм, градус.

| Угол наклона стрелы автокрана XCMG QY 50 K | Стрела 40,1 м. |
| --- | --- |
|  | Угол наклона гуська автокрана XCMG QY 50 K |
|  | 0 | 15 | 30 |
|  | Гусек 8,5м. | Гусек 15,0 м | Гусек 8,5м. | Гусек 15,0 м | Гусек 8,5м. | Гусек 15,0 м |
| 78 | 4000 | 2000 | 2700 | 1400 | 2440 | 1100 |
| 75 | 3600 | 2000 | 2500 | 1200 | 2300 | 1000 |
| 72 | 3200 | 1800 | 2300 | 1150 | 2200 | 990 |
| 70 | 2900 | 1700 | 2200 | 1100 | 2100 | 950 |
| 65 | 2300 | 1400 | 1900 | 950 | 1900 | 880 |
| 60 | 1800 | 1200 | 1600 | 800 | 1500 | 830 |
| 55 | 1000 | 800 | 900 | 700 | 850 | 600 |
| 50 | 450 |  | 400 |  | 350 |  |