### АВТОКРАН QY25K5

| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемные характеристики |
| Максимальная грузоподъемность | т | 25 |  |
| Минимальный рабочий радиус | м | 3,0 |  |
| Радиус поворота противовеса | мм | 3065 |  |
| Максимальный грузовой момент сложенной стрелы | кН*м | 961 |  |
| Максимальный грузовой момент выдвинутой стрелы | кН*м | 450 |  |
| Максимальный грузовой момент выдвинутой стрелы и гуська | кН*м | 436 |  |
| Продольный размах аутригеров | мм | 4800 |  |
| Поперечный размах аутригеров | мм | 6000 |  |
| Максимальная высота подъема сложенной стрелы | м | 10,2 |  |
| Максимальная высота подъема выдвинутой стрелы | м | 38,6 |  |
| Максимальная высота подъема выдвинутой стрелы и гуська | м | 47.6 |  |
| Длина сложенной стрелы | м | 10,2 |  |
| Длина выдвинутой стрелы | м | 38,5 |  |
| Длина выдвинутой стрелы и гуська | м | 46,8 |  |
| Длина гуська | м | 8,3 |  |
| Показатели скорости работы |
| Время полного подъема стрелы | с | 75 |  |
| Время выдвижения стрелы | с | 150 |  |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 2,5 |  |
| Время выдвижения/складывания балок аутригеров | с | 35/30 |  |
| Время выдвижения/складывания опор аутригеров | с | 40/35 |  |
| Максимальная скорость троса основной/вспомогательной лебедки | м/мин | 125/125 |  |
| Габаритные размеры |
| Длина | мм | 12000 |  |
| Ширина | мм | 2500 |  |
| Высота | мм | 3380 |  |
| База между осями 1 и 2 | мм | 4125 |  |
| База между осями 2 и 3 | мм | 1350 |  |
| Весовые характеристики |
| Снаряженная масса | кг | 31000 |  |
| Нагрузка на ось 1 | кг | 6400 |  |
| Нагрузка на ось 2 и 3 | кг | 24600 |  |
| Силовая установка |
| Двигатель |  | 6CL280-2 | SC8DK280Q3 |  |
| Максимальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 206/2200 | 206/2200 |  |
| Максимальный крутящий момент двигателя | Н*м/(об/мин) | 1170/1400 | 1112/1400 |  |
| Характеристики режима передвижения |
| Максимальная скорость передвижения | км/ч | 75 |  |
| Минимальный диаметр разворота | м | 22 |  |
| Минимальный клиренс | мм | 260 |  |
| Угол переднего свеса | (°) | 16 |  |
| Угол заднего свеса | (°) | 13 |  |
| Тормозной путь (при 30 км/ч) | м | 10 |  |
| Максимальный преодолеваемый подъем | % | 30 |  |
| Расход топлива | л/100км | 37 |  |

Таблица грузоподъемности стрелы

| Аутригеры на полном вылете, бех 5-й опоры, стрела сбоку/сзади или с 5-й опорой с поворотом стрелы на 360 |
| --- |
| Раб. радиус (м) | Осн. Стрела 10.1 м | Сред. Вылет стрелы 13.65 м | Сред. Вылет стрелы 17.2 м | Сред. вылет стрелы 22.52 м | Сред. вылет стрелы 27.85 м | Сред. вылет стрелы 33.18 м | Полный вылет стрелы 38.5 м |
|  | Гр-ть | Вы-сота, м | Гр-ть | Вы-сота, м | Гр-ть | Вы-сота, м | Гр-ть | Вы-сота, м | Гр-ть | Вы-сота, м | Гр-ть | Высота, м | Гр-ть | Высота, м |
| 3,0 | 25000 | 10.2 | 22000 | 14.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | 25000 | 9.9 | 21500 | 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 | 24200 | 9.6 | 20000 | 13.6 | 17000 | 17.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 | 21800 | 9.3 | 18000 | 13.4 | 16000 | 17.2 | 12000 | 22.8 |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 | 19100 | 8.9 | 16500 | 13.1 | 15000 | 17.0 | 11400 | 22.7 | 9500 | 28.2 |  |  |  |  |
| 5,5 | 17300 | 8.4 | 15000 | 12.8 | 14000 | 16.8 | 10800 | 22.5 | 8800 | 28.0 |  |  |  |  |
| 6,0 | 15800 | 7.9 | 13500 | 12.5 | 13000 | 16.6 | 10400 | 22.3 | 8400 | 27.9 | 6600 | 33.4 |  |  |
| 6,5 | 13800 | 7.4 | 12200 | 12.2 | 12200 | 16.3 | 9900 | 22.2 | 8000 | 27.8 | 6200 | 33.3 |  |  |
| 7,0 | 12200 | 6.7 | 11200 | 11.8 | 11500 | 16.1 | 9400 | 22.0 | 7600 | 27.6 | 6000 | 33.2 | 5000 | 38.6 |
| 8,0 | 10500 | 4.8 | 10500 | 11.0 | 10200 | 15.5 | 8500 | 21.5 | 7300 | 27.3 | 5600 | 32.9 | 4600 | 38.4 |
| 9,0 |  |  | 8600 | 9.9 | 8430 | 14.8 | 7800 | 21.0 | 6600 | 26.9 | 5300 | 32.6 | 4300 | 38.1 |
| 10,0 |  |  | 7000 | 8.6 | 6930 | 14.0 | 7100 | 20.5 | 6100 | 26.5 | 4900 | 32.2 | 4000 | 37.8 |
| 11,0 |  |  | 5900 | 6.8 | 5760 | 13.0 | 6370 | 19.9 | 5600 | 26.0 | 4600 | 31.8 | 3800 | 37.5 |
| 12,0 |  |  |  |  | 4830 | 11.9 | 5420 | 19.2 | 5200 | 25.5 | 4300 | 31.4 | 3500 | 37.1 |
| 13,0 |  |  |  |  | 4070 | 10.5 | 4660 | 18.4 | 4700 | 24.9 | 4000 | 31.0 | 3370 | 36.8 |
| 15,0 |  |  |  |  | 3440 | 8.7 | 4020 | 17.5 | 4260 | 24.3 | 3700 | 30.4 | 3160 | 36.3 |
| 16,0 |  |  |  |  | 2800 | 6.3 | 3480 | 16.5 | 3720 | 23.6 | 3400 | 29.9 | 2960 | 35.9 |
| 18,0 |  |  |  |  |  |  | 3020 | 15.4 | 3260 | 22.8 | 3100 | 29.3 | 2850 | 35.4 |
| 20,0 |  |  |  |  |  |  | 2260 | 12.5 | 2500 | 21.0 | 2720 | 28.0 | 2550 | 34.3 |
| 22,0 |  |  |  |  |  |  | 1680 | 8.1 | 2010 | 18.9 | 2130 | 26.4 | 2160 | 33.1 |
| 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1540 | 16.2 | 1660 | 24.6 | 1820 | 31.6 |
| 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1160 | 12.5 | 1380 | 22.4 | 1450 | 30.0 |
| 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1060 | 19.8 | 1140 | 28.1 |
| 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 | 16.5 | 880 | 25.9 |
| 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 | 11.8 | 660 | 23.3 |
| 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 | 20.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 | 16.2 |
|  | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Мин. Угол стрелы | 24 | 26.6 | 19 | 19.3 | 25.1 | 19.6 | 23.8 |
| Мак. Угол стрелы | 66.6 | 73 | 73.1 | 75.9 | 77.6 | 77.9 | 78 |

Таблица грузоподъемности стрелы на полном вылете + гусек

| Аутригеры на полном вылете, бех 5-й опоры, стрела сбоку/сзади или с 5-й опорой с поворотом стрелы на 360 |
| --- |
| Угол стрелы (градусы) | Стрела 38.5 м + гусек 8.3 м |
|  | 0 градусов | 15 градусов | 30 градусов |
|  | Гр-ть, кг | Радиус, м | Высота подъема, м | Гр-ть, кг | Радиус, м | Высота подъема, м | Гр-ть, кг | Радиус, м | Высота подъема, м |
| 78 | 2800 | 10.7 | 47.6 | 2500 | 12.1 | 47.2 | 1900 | 13.4 | 46.1 |
| 75 | 2800 | 13.1 | 47.3 | 2400 | 14.4 | 46.4 | 1750 | 15.6 | 45.2 |
| 72 | 2750 | 15.3 | 46.4 | 2200 | 16.7 | 45.5 | 1700 | 17.8 | 44.2 |
| 70 | 2650 | 16.8 | 45.8 | 2100 | 18.2 | 44.8 | 1600 | 19.3 | 43.5 |
| 65 | 2150 | 20.4 | 44.1 | 1800 | 21.7 | 42.9 | 1500 | 22.7 | 41.5 |
| 60 | 1800 | 23.9 | 42.1 | 1600 | 25.1 | 40.8 | 1400 | 26.1 | 39.2 |
| 55 | 1200 | 27.2 | 39.7 | 1140 | 28.3 | 38.3 | 1050 | 29.1 | 36.6 |
| 5 | 800 | 30.2 | 37.1 | 750 | 31.3 | 35.6 | 700 | 31.9 | 33.8 |
| 40 | 280 | 35.6 | 31.1 | 260 | 36.4 | 29.4 | 250 | 36.8 | 27.6 |
| Вес блока с крюком 55 кг |

ГАБАРИТЫ